Taurus – ROBOT QUIN – tip. 948.198 Robot Porszívó

Kedves Vásárló!

Köszönjük, hogy a Taurus termékét választotta! Termékeink technológiai háttere, kivitelezése, működési elvei, illetve az a tény, hogy a legszigorúbb minőségi elvárásokat is túlszárnyalja, biztosítja a minden igényt kielégítő használatot és a termék hosszú élettartamát.

FONTOS!

• A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az alábbi
utasításokat.
• A kézikönyv elválaszthatatlan részét képezi a terméknek. Őrizze meg
biztos helyen, mert később még szüksége lehet rá.
• Ez a termék nem ipari, hanem kizárólag otthoni használatra lett tervezve.
A meghatározott céloktól eltérő bármely más célra történő használata
veszélyes.
• Vigyázni kell, hogy a gyermekek ne használják játékszerként a készüléket.
• A fizikai, érzékszervi vagy értelmi fogyatékkal élő személyek (vagy
gyerekek), illetve a készülék használatát nem ismerők kizárólag a
biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhatják a
készüléket.
• Ne módosítsa, és ne javítsa saját kezűleg a készüléket. Ha bármilyen
rendellenességet észlel a készülék tápkábelén vagy egyéb alkatrészén,
hagyja abba a készülék használatát, és forduljon szakszervizhez.
• Ne használjon olyan elemeket vagy kiegészítőket, melyeket nem a
TAURUS gyárt, vagy ajánl.
• Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a
hálózati feszültség megfelel a készülék specifikációjának.
• Használat után, alkatrészek felhelyezése vagy leválasztása, illetve
tisztítás és karbantartás előtt mindig válassza le a készüléket az
elektromos hálózatról. Áramszünet esetén húzza ki a készülék dugaszát
a csatlakozóaljzatból. A készüléket a dugasz konnektorba történő
bedugása, ill. kihúzása előtt ki kell kapcsolni.
• Ne húzza a tápkábelt, és ne lógassa a készüléket a tápkábelnél fogva. A
dugaszt az aljzatból soha ne a vezetéknél, hanem a dugasznál fogva
húzza ki.
• Vigyázzon, hogy a tápkábel ne érintkezzen éles szélekkel vagy forró
felületekkel. Ne hagyja a tápkábelt asztal vagy pult széléről lelógni, mivel
a gyermekek megránthatják a kábelt, és így a készülék leeshet.
• Ha a hálózati kábel sérült, akkor a lehetséges veszélyek megelőzése
érdekében a gyártónak vagy a vevőszolgálati szervizállomásnak vagy
hasonló meghatalmazott személyzetnek ki kell cserélnie azt a lehetséges
kockázatok elkerülése érdekében.
• Távolítsa el az összes, a szállításkor vagy a bemutatóteremben használt
védőelemet, például a papír vagy műanyag tasakokat, műanyag lapokat,
a készülék külső vagy belső oldalán lévő kartonpapírt és matricákat.
• Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba, illetve ne
helyezze mosogatógépbe.
• Ne fogja meg nedves kézzel a bekapcsolt készüléket.
• Ne használja a készüléket vizes felületeken vagy kültéren.
• A készüléket kizárólag földelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa.
• Ne csatlakoztassa a készüléket külső időzítőhöz, sem pedig távvezérlésű
rendszerhez.
• Ne helyezze fali konnektor alá.
• Ne üzemeltesse a készüléket felcsavart kábellel.

• Ne használja a készüléket, ha leesett, látható sérülések vannak rajta, vagy nem működik megfelelően.

Ebben az esetben a készüléket az esetleges veszélyek elkerülése érdekében el kell juttatni a legközelebbi hivatalos technika szervizszolgálathoz.

• Ha a termék bármely része is kigyulladna, soha ne próbálja meg vízzel eloltani. Csapkodja el a lángokat egy nedves ruhával. Húzza le a készüléket az elektromos hálózatról, és ne nyissa ki az ajtót.

• Ne tároljon gyúlékony termékeket a készülék mellett vagy alatt.

SOHA ne dobja a készüléket a háztartási hulladékba.

Amennyiben már nincs szüksége a készülékre, ártalmatlanítása érdekében keresse fel a legközelebbi HULLADÉKHASZNOSÍTÁSSAL FOGLALKOZÓ
SZOLGÁLTATÓT.

Ilyen módón is hozzájárulhat környezete megóvásához.

Húzza ki a készülék töltőjét az elektromos hálózatból, mielőtt szétszerelné vagy összeszerelné.

Soha ne használja a robotporszívót a megfelelően behelyezett portartó és védőszűrők nélkül.

A porszívó modult mindig tartsa tisztán.

A hajat, ruhát, ujjakat és egyéb testrészeket távol kell tartani a porszívó modultól, a görgőktől és a kerekektől.

A porszívót ne használja állatok tisztítására!

Ne használja a készüléket olyan helyiségben, ahol robbanó vagy mérgező gázok lehetnek!

Ne üljön rá a készülékre, vagy ne álljon elé, mivel ez a készülék anyagának károsodását okozhatja.

Fő alkotórészek (lásd az idegen nyelvű útmutató ábráit):

A	Portároló egység tető

B	Ki/Be kapcsoló gomb

C	Akkumulátor adapter csatlakozója

D	Akkumulátor

E       Elülső ütköző

F        Akkumulátor fedőlemez

G	Görgők

H	Szívófej

I	Lépcsőérzékelő szenzorok

J	Oldalsó kefék

K	Adapter

L	Akkumulátor

M       Portároló doboz

N	Szűrőbetét

O	Portároló doboz tető

P	Oldalsó keferögzítők

Figyelem!

Ne kísérelje meg a termék saját kezű szétszedését és javítását, mert ez veszélyes lehet. Mielőtt az elektromos hálózathoz csatlakoztatja a készüléket, győződjön meg arról, hogy műszaki adatok címkéjén feltüntetett értékek azonos feszültségűek és frekvenciájúak az elektromos hálózattal.
A készüléket csatlakoztassa egy legalább tíz Amperes földelt konnektorhoz. 
A hálózati kábelt ne tekerje a készülék köré.

A készülék elektromos hálózatról történő lekötésekor a csatlakozónál fogva húzza ki, ne a kábelnél fogva.

Ne vágja vagy törje meg a hálózati vezetéket.

Ne engedje, hogy a hálózati vezeték a készülék, forró felületeihez közel kerüljön.

Ellenőrizze a hálózati vezeték állapotát.

A sérült kábel áramütést okozhat!

Ne fogja meg vizes kézzel a hálózati csatlakozót.

Ne használja a készüléket, ha a hálózati kábel, vagy a csatlakozó sérült.

H a készülék bármelyik burkolata megsérül, azonnal húzza ki a hálózatból, ezzel megakadályozhatja az áramütés lehetőségét.

Ne használja a készüléket, ha azt leejtette, ha annak látható sérülése van, vagy ha azon repedés van.

A készülék beltéri használatra készült.

Kerüljön minden érintkezést, ami esetleg az akkumulátorból származik.

Amennyiben a szemébe kerülne, mossa ki bő vízzel és forduljon orvoshoz.

Az akkumulátorból kifolyó folyadék irritációt és égési sérülést okozhat!

A készüléket ne helyezze forró felületre. Pl:főzőlap, gázégő, sütő, vagy ehhez hasonlók.

A készüléket lehetőség szerint használja egyenes stabil felületen.

A készüléket ne érje eső, és ne érintkezzen krémes, olajos vegyszerekkel.

Tartsa szárazon a készüléket.

Használat és karbantartás:

Ez a készülék háztartási használatra készült nem ipari vagy professzionális jellegűre.

A készüléket gyermekek és csökkent képességű személyek elől elzárt helyen kell tárolni.

A készüléket csak szobahőmérsékletű állapotban csomagolja el.

A gyártó nem vállal semmilyen kötelezettséget, illetve garanciát a helytelen vagy nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett esetleges károkért.

Ne használja a készüléket, ha a szűrői nincsenek a helyükön.

Ne használja a készüléket, ha a Ki/Be kapcsoló gombja nem működik.

Ha bizonyos ideig nem kívánja használni a készüléket, távolítsa el az akkumulátorát.

Ne működtesse a készüléket ahol fém dolgokkal érintkezhet, például szögekkel, csavarokkal.

Soha ne használja forró vagy éles tárgyak felszedéséhez, például cigaretta, hamu, köröm stb.

Soha semmilyen körülmények között ne szedje szét az akkumulátort!

Ha az akkumulátort nem használja, tartsa távol olyan fém tárgyaktól melyek összezárhatnák annak két pólusát. (érmék, kulcsok, csavarok).

Soha ne zárja rövidre az akkumulátort, mert ez robbanáshoz vagy tűzhöz vezethet!

Az akkumulátort tárolja 40C fok alatt.

A készüléket csak száraz takarításra használja.

A készülék elindítása előtt győződjön meg róla, hogy a tető le van e zárva.

Csak a gyártó által adott töltővel töltse az akkumulátort.

Mivel egy töltő csak egy típusú akkumulátor töltésére alkalmas, más akkumulátorok töltése tűzveszélyes lehet.

A készüléket csak a gyári, vagy ennek megfelelő akkumulátorral üzemeltesse.

Bármilyen más akkumulátor használata veszélyes lehet.

Szerviz:

Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék az arra jogosult személytől származik, és az csak eredeti alkatrészeket és kiegészítőket tartalmaz.

Kezelési útmutató:

Használat előtt, távolítsa el csomagolás összes elemét.

Csatlakoztassa az adaptert az elektromos hálózathoz.

Az akkumulátor töltése:

Figyelem!!

Az új akkumulátor nincs teljesen feltöltve, így első használat előtt teljesen fel kell tölteni.

Az akkumulátort töltse szobahőmérsékleten, 4 és 40C fok között.

A töltés ideje alatt, az akkumulátor töltöttségi szint visszajelző fénye villog.

Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, az akkumulátor töltöttség visszajelző fény zöldre vált.

Az akkumulátor teljes töltési ideje 4 óra.

Soha ne töltse túl az akkumulátort.

Az akkumulátor behelyezése:

Figyelem!

Amíg az akkumulátorral érintkezik, ügyeljen arra, hogy ne érintse meg egyszerre annak mindkét pólusát, mivel ez részlegesen kisütheti.

Győződjön meg róla, hogy a Ki/Be kapcsoló gomb Ki állapotban van, mielőtt behelyezné az akkumulátort.

Vegye le az akkumulátortároló burkolatát.

Tegye be az akkumulátort a tárolójába, ügyelve a polaritásokra.

Tegye vissza a burkolatot.

Ha az akkumulátor fel van töltve kapcsolja be a Ki/Be kapcsoló gombbal.

A készülék automatikusan működésbe lép, mindaddig, amíg az akkumulátor le nem merül.

Használat közben a töltöttségi állapotjelző fény és az alacsony energiaszint jelző fény villog.

Amikor az akkumulátor lemerül, a piros lemerült akkumulátorjelző fény kigyullad.

Ha a készülék tele van, a visszajelző lámpa kigyullad, ekkor ki kell üríteni.

Ha már nem használja a készüléket:
Húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból.
Tisztítsa meg a készüléket.

Tisztítás:

A készüléket húzza ki a hálózatból, hagyja kihűlni, mielőtt bármilyen tisztításhoz fogna.

Az adaptert húzza ki a hálózatból, hagyja kihűlni, mielőtt bármilyen tisztításhoz fogna.

Takarítás előtt vegye ki a készülék akkumulátorát.

NE TEGYE VÍZBE VAGY BÁRMILYEN FOLYADÉKBA.

A készüléket tisztítsa nedves ronggyal és néhány csepp mosogatószerrel, majd szárítsa meg.

Ne használjon oldószereket, vagy súrolószert a tisztításhoz.

Ne merítse vízbe.

Ne tegye folyó víz alá.

Javasolt a készülék rendszeres tisztítása.

Minden használat után ürítse ki a portárolót.

Vegye le a portároló tetejét (3ábra), vegye ki a portárolót, a portároló fedelét felnyitva ürítse ki annak tartalmát ennek megfelelő tárolóba, kukába (4ábra).

Ellenőrizze a szűrőbetéteket, majd helyezze vissza a tárolót.

Zárja le a tetőt.

Tegye vissza a portárolót a készülékre.

Szűrőcsere:

Javasolt a szűrők háromhavi cseréje.

Távolítsa el a szűrőt (5ábra).

Nyissa ki a tárolót, vegye ki a szűrőbetétet (6ábra).

Az összeszerelés a fentiekben leírtak fordítottjaként végezhetőek el.

Oldalkefék cseréje:

Lehúzással távolítsa el a régi keféket és helyezze fel az újakat.

Problémák és azok megoldása:

Vigye a készüléket szakszervizbe, ha a készülék meghibásodik, vagy bármilyen más probléma felmerül.

Ne kísérelje meg a terméket szétszerelni, vagy javítani, ez VESZÉLYES lehet.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

„A HTM Kft. mint a termék forgalmazója kijelenti, hogy a termék a 79/1997.
(XII.31.) IKIM rendeletnek megfelel.”

Töltő egység: 13 V    450mA

Akkumulátor:  AA-800 X 8 Ni-Mh

9,6 V 800mA

Technikai adatok: lásd a termék eredeti csomagolásán

A készülék megfelel a 2006/85/EC (kisfeszültségek) és az 2004/108/EC (elektromágneses megfelelőség) irányelveknek.

FORGALMAZZA:

HTM Nemzetközi Kereskedelmi Kft.
1046. Budapest, Kiss Ernő u. 3.
Fax: (1) 369-0403
Tel.: (1) 370-4074
(1) 370-1041

GARANCIA FELTÉTELEK

• A garancia minden gyártási vagy anyaghibából eredő működési
rendellenességgel kapcsolatban egy év.
• A jótállás nem terjed ki a helytelen használatból eredő hibákra.
• A garancia nem érvényes, ha az üzletben nem teljesen vagy
helytelenül töltötték ki ill. pecsételték le a garanciajegyet.
• Nem vonatkozik a garancia az olyan károsodásokra, amelyek a
helytelen használatból vagy szállításból erednek. Ez olyan esetekre is
érvényes, amikor a készüléket nem megfelelő földelésű dugaljhoz
csatlakoztatták.
• Ugyancsak érvénytelen a garancia, ha a készüléket illetéktelen (hozzá
nem értő személy) próbálja javítani, aki nem tartozik a
vevőszolgálathoz vagy hivatalos szervizhez.
A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozó
vezetéket is – csak szakember, szerviz javíthatja.